ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Код ОКПД2 | Описание товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конькобежные лезвия-клапы профессиональные (для стайерских дистанций) | 32.30.11.134 | Тип лезвий: клапы. Материал полотна лезвия: полотно лезвия выполнено из комбинации сталей Bi-metal – не менее 5 мм кромки полотна лезвия сделаны из стали PM. Твердость кромки полотна лезвия: не менее 66 HRC. Твердость основы полотна лезвия: не менее 62 HRC. Толщина полотна лезвия: макс. 1,1 мм. Радиус овала лезвия: макс. 23 м. Материал трубки лезвий: формованная сталь с боковыми ребрами жесткости. Количество ребер жесткости на каждой стороне трубки: мин. 4 шт. Толщина трубки лезвий: макс. 0,75 мм. Крепление полотна лезвия: вклейка и формованная запрессовка. Тип системы клап: 2 водонепроницаемых подшипника на каждую систему. Тип подшипников: ABEC 5. Ось системы клап: двусоставная. Крепление системы клап к трубке лезвия: двухточечное по средствам болтов М4 обеспечивает простоту замены. Мост: выфрезерован из цельного куска алюминия методом машинной фрезеровки. Мост представляет собой усиленные места креплений с облегченными симметричными соединительными перьями, обеспечивающими более жесткую и прочную конструкцию без потери отзывчивости. Количество перьев моста: 4 шт. Ширина профиля соединительных перьев моста: макс. 4,5 мм. Материал моста: анодированный алюминий 7075-й серии. Продольная проточка для индивидуальной фиксации лезвия относительно ступни конькобежца (вперёд/назад): есть. Тип пружины: витая цилиндрическая пружина растяжения. Количество пружин на каждое лезвие: мин. 2 шт. Положение пружин: внутри моста. Возможность изменения степени натяжения пружины: есть. Количество степеней регулировки натяжения пружины: мин. 3 шт. Направление штифтов регулировки натяжения пружин: внутрь моста. Подпяточник: пластиковый. Высота подпяточника: макс. 20 мм. Дополнительный демпфер для гашения удара: резиновый, интегрирован в заднюю часть моста. Размеры и количество: - 15,50 дюймов, мост 36/37 – 2 пары - 16,00 дюймов, мост 38/39 – 3 пары - 16,50 дюймов, мост 40/41 – 3 пары - 17,00 дюймов, мост 42/43 – 1 пара | пара | 9 |
| 2. | Конькобежные лезвия-клапы профессиональные (для спринтерских дистанций) | 32.30.11.134 | Тип лезвий: клапы. Материал полотна лезвия: высокоуглеродистая сталь PM. Жесткость полотна лезвия: не менее 66 HRC. Толщина полотна лезвия: макс. 1,1 мм. Радиус овала лезвия: макс. 23 м. Материал трубки лезвий: формованная сталь с боковыми ребрами жесткости. Количество ребер жесткости на каждой стороне трубки: мин. 4 шт. Толщина трубки лезвий: макс. 0,75 мм. Крепление полотна лезвия: вклейка и формованная запрессовка. Тип системы клап: 2 водонепроницаемых подшипника на каждую систему. Тип подшипников: ABEC 5. Ось системы клап: двусоставная. Крепление системы клап к трубке лезвия: двухточечное по средствам болтов М4 обеспечивает простоту замены. Мост: выфрезерован из цельного куска алюминия методом машинной фрезеровки. Мост представляет собой усиленные места креплений с облегченными симметричными соединительными перьями, обеспечивающими более жесткую и прочную конструкцию без потери отзывчивости. Количество перьев моста: 4 шт. Ширина профиля соединительных перьев моста: макс. 4,5 мм. Материал моста: анодированный алюминий 7075-й серии. Продольная проточка для индивидуальной фиксации лезвия относительно ступни конькобежца (вперёд/назад): есть. Тип пружины: витая цилиндрическая пружина растяжения. Количество пружин на каждое лезвие: мин. 2 шт. Положение пружин: внутри моста. Возможность изменения степени натяжения пружины: есть. Количество степеней регулировки натяжения пружины: мин. 3 шт. Направление штифтов регулировки натяжения пружин: внутрь моста. Подпяточник: пластиковый. Высота подпяточника: макс. 20 мм. Дополнительный демпфер для гашения удара: резиновый, интегрирован в заднюю часть моста. Размеры и количество: - 16,50 дюймов, мост 40/41 – 1 пара - 17,00 дюймов, мост 42/43 – 2 пары - 17,50 дюймов, мост 44/45 – 1 пара | пара | 4 |