Спецификация:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Термометр медицинский в футляре | Назначение |  | для измерения температуры тела человека в условиях скорой медицинской помощи | штук | 300 |
|  |  | Материал корпуса термометра |  | стекло |  |  |
|  |  | Наполнитель термометрической шкалы |  | безопасный сплав металлов, не требующий специальных условий к утилизации |  |  |
|  |  | Длина термометра, мм | не менее 115 не более 140 |  |  |  |
|  |  | Цена деления термометрической шкалы, (о С) | не менее 0,1 не более 0,2 |  |  |  |
|  |  | Предельно допустимая погрешность, (о С) |  | ± 0,1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения температуры, (о С) |  | не менее + 32 не более + 42 включительно* |  |  |
|  |  | Маркировка на шкале |  | зелёная полоска |  |  |
|  |  | Футляр для хранения термометра |  | наличие |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке |  | наличие |  |  |
|  |  | Срок годности |  | не ограничен |  |  |

* приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2014 г. № 81н “Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений”