ЗАЯВКА

на техобслуживание внутренних сетей (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение)

Адрес здания: 454108, г. Челябинск, ул. Харлова, д. 10

Площадь здания согласно технического паспорта: 3198,3 м2

Стоимость технического обслуживания одного квадратного метра в месяц: 5,20 рублей

Стоимость технического обслуживания здания в месяц: 16631,16 рублей

Общая стоимость контракта на техническое обслуживание здания: 99786,96 рублей

1. Техническое обслуживание (комплекс мероприятий, который включает в себя услуги по мониторингу технического состояния и поддержанию работоспособности здания (помещения) как объекта в целом, так и отдельных его элементов и сетей, в объемах, установленных настоящим договором) инженерных сетей и оборудования (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);

2. Аварийное обслуживание (оказание внеплановых услуг и оперативное устранение  внештатных ситуаций в обслуживаемых зданиях и помещениях в объемах, установленных настоящим договором) инженерных сетей и оборудования (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);

3. Круглосуточное диспетчерское обслуживание (круглосуточный прием заявок по телефонам) инженерного сетей и оборудования (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).

4. Период оказания услуг по настоящему договору: с 01 марта 2020 г. по 31 августа  2020 г.

5. Обеспечение материальными ресурсами на период договора:

5.1.Материалы  Исполнителя.

Исполнитель при выполнения им  обязанностей, предусмотренных договором, обязан ежемесячно  использовать следующие принадлежащие ему материалы в количестве не превышающем количество материалов, установленное настоящем приложением, в случае если в период действия договора указанные в приложении материалы не были использованы по прямому назначению, они передаются в подотчет Заказчику:

| 1.1. расходные сантехнические материалы: |
| --- |
| Прокладки | Изоляция для тепловых узлов до 0,1 мЗ |
| Лен сантехнический | Метизы |
| Хомуты | Сгоны, муфты 5 шт. |
| Смазочные материалы | Сифоны 2-х шт. |
| Вентили, или вентильные головки, или кран-буксы, или краны-шаровые (д=15мм.,20мм.) 3 штук | Газ ацетилен |
| Каболка | Проволока сварочная, электроды |
| Комплект элементов внутренностей смывных бачков (поплавок, клапан-шаровый, груша, рычаг, спускной клапан) 1 шт. | Лента ФУМ |
| Карбид | Трубопроводы до 1м/п |
| Кислород | Смеситель одноручковый для раковины 1 шт. |
| Кузбасс-лак для окраски трубопроводов в тепловых узлах |  |

.

# 6. Перечень услуг предоставляемый Исполнителем:

# 6.1. Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования:

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Визуальный осмотр инженерных сетей (теплового узла, бойлера с устранением мелких неисправностей) | 1 раз в неделю | С 8.00 до 17. 00 в рабочие дни по согласованию сторон |
| 2 | Визуальный осмотр инженерных сетей (системы отопления, ХГВС, канализации по техническим помещениям с устранением мелких неисправностей) | 1 раз в месяц | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 3 | Визуальный осмотр инженерных сетей и санитарного оборудования в пищеблоке, туалетных комнатах с устранением мелких неисправностей | 1 раз в неделю | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 4 | Обследование систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, системы центрального отопления с составлением акта технического состояния систем (обязательное обследование весной и осенью, дополнительно по заявке Заказчика проводится аварийное обследование) | 2 раза в год | весной, осенью в рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 5 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, при необходимости замена сифонов, прочистка сифонов, набивка сальников, смена поплавка-крана) | По заявке, По результатам осмотров | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 6 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, ремонт вентилей, регулировка кранов) | По заявке, По результатам осмотров | В рабочий день по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 7 | Содержание в санитарном состоянии оборудования тепловых узлов, восстановление теплоизоляции труб теплового узла и кожухотрубного водоподогревателя | Постоянно | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 8 | Обслуживание внутренней ливневой канализации (обязательная чистка отстойников 1 раз в год) | По заявке | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 9 | Проведение гидропневматической промывки системы центрального отопления, испытание системы на прочность и плотность. Подготовка горячего водоснабжения к зиме- механическая чистка кожухотрубного водоподогревателя, испытание водоподогревателя (пластинчатого или кожухотрубного) на прочность и плотность. | 1 раз в год | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 (во время отключения тепловых сетей) |
| 10 | Предъявление теплосетевым организациям работ по подготовке к зиме с составлением актов о сдаче | 1 раз в год | До 25 августа каждого года (в рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 ) |
| 11 | Составление дефектных ведомостей на ремонтные работы внутренних инженерных сетей (отопление водоснабжение, водоотведение) | По необходимости в течение срока действия договора |  |
| 12 | По необходимости -обследование отдельных элементов здания (окна, двери, стены) на теплопотери прибором- инфракрасным тепловизором | По заявке | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 13 | Документальное содействие (обращение в ресурсоснабжающие организации) при обнаружении нештатной (аварийной) ситуации на наружных сетях здания | По необходимости в течение срока действия договора | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |
| 14 | Оказание помощи в заполнении паспорта теплового узла, составлении планов ремонтных работ | По необходимости в течение срока действия договора | В рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00 |

В настоящем приложении под  мелкими неисправностями понимаются  такие неисправности, устранение которых возможно без использования материалов или с использованием материалов Исполнителя (п.5)

# 6.2. Аварийное и диспетчерское  обслуживание инженерных сетей и оборудования:

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, включающее в себя : - принятие заявок по телефону, указанному в договоре; -устранение повреждений на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, запорной арматуры, последствия которых приводят к материальному ущербу; - в зимнее время устранение завоздушенности стояков отопления. | Круглосуточно По мере поступления заявок По мере поступления заявок | Круглосуточно 2,5 часа со времени поступления заявки в ДС 2 ,5 часа со времени поступления заявки в ДС |