Техническое задание

| Наименование товаров | Требования к функциональным, техническим и качественным эксплуатационным характеристикам товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аппарат лазерный физиотерапевтический | Назначение | Двухканальный базовый блок, к которому подключаются лазерные и светодиодные головки с различными параметрами, а также колбы для вакуумного массажа. 1 лазерный канал и 1 вакуумный канал. Можно работать с лазерной излучающей головкой или вакуумом, можно сочетать в методике лазерно-вакуумного массажа. Имеются специальные насадки (банки) для лазерно-вакуумного масссажа. Наиболее часто используется в косметологии. | шт. | 1 |
|  | Количество каналов излучения | Не менее 2 |  |  |
|  | Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц | фикс: 10; 80; 600; 3000; 10000 плав: 0-10000 шаг 1 |  |  |
|  | Скважность модулирования излучения | 2±0,5 |  |  |
|  | Диапазон установки частот «произвольного выбора, Гц | 0.5 – 10 000 |  |  |
|  | Для режима импульсного излучения длительность импульсов излучения, нс | 5-200 |  |  |
|  | Фиксированные значения времени экспозиции, мин | Время экспозиции в автоматическом режиме от 1 секунды до 90 минут. Меняется дискретно. В том числе есть время экспозиции 2, 5 мин. и «Н» (неограниченно) |  |  |
|  | Диапазон установки значений времени экспозиции «произвольного выбора» | 1 с – 90 мин |  |  |
|  | Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт | 2 – 99 |  |  |
|  | Диапазон контролируемой средней мощности излучения, мВт | 1 – 240 |  |  |
|  | Аппарат работает через специальный источник питания от сети переменного тока (адаптер) | Соответствие |  |  |
|  | Электропитание: напряжение, В частота, Гц | 100-240 50-60 |  |  |
|  | Мощность, потребляемая аппаратом, ВА | Не более 14 |  |  |
|  | Время установления рабочего режима излучения аппарата после включения кнопки ПУСК, сек. | Не более 2 |  |  |
|  | Продолжительность режима ежедневной работы, час. | Не менее 8 |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 280x210x105 |  |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Сетевой шнур | Наличие |  |  |