Приложение № 1 к Договору №

от  «____» _______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение средств индивидуальной защиты

1. Технические требования

1.1.  Противогаз  гражданский  фильтрующий   предназначен  для защиты органов дыхания, лица и глаз  взрослого населения  от аварийно химически опасных и отравляющих  веществ (далее – АХОВ и ОВ), радиоактивной пыли и биологических аэрозолей.

2. Технические характеристики

2.1. противогаз  гражданский обеспечивает:

- защиту органов дыхания лица и глаз  от  воздействия  АХОВ и ОВ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей;

- возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств;

2.2.  В состав противогаза гражданского входит:

- лицевая часть из резины – 1 шт.;

- фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) пластик – 1 шт.;

- комплект не запотевающих плёнок (в коробке по 6 шт.) – 1 шт.;

- шнур прижимной резиновый для закрепления не запотевающих пленок – 2 шт.;

- сумка для ношения и хранения – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на каждое тарное место-1экз.;

- паспорт на партию-1экз.

2.3. Основные технические характеристики противогаза гражданского:

- масса противогаза гражданского (в сборе, без сумки), подтвержденное сертификатом соответствия –  950 грамм;

- масса ФПК  -  290 грамм;

- температурный диапазон эксплуатации -  от минус 40 до плюс 40 0С;

- сопротивление противогаза гражданского  постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, подтвержденное сертификатом соответствия -  не более 18 мм. вод. ст. (176,4 Па);

- коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана - не более 0,0002%.;

- коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть - не более 0,0001%;

- площадь поля зрения - не менее 70%.

2.4. Время защитного действия ФПК  по опасным химическим веществам, в мин, не менее, согласно ГОСТ 12.4.235-2012, подтвержденное сертификатом соответствия:

- аммиак (при концентрации 0,7 мг/дм3)  -  50;

- циклогексан (при концентрации 3,5 мг/дм3)  – 70;

- сероводород (при концентрации 1,4 мг/дм3)  - 40;

- хлор (при концентрации 3 мг/дм3)  – 20;

- цианводород (при концентрации 5,0 мг/дм3)  – 18

-  ртуть(при концентрации 13,0 мг/дм3 )-6000

3. Конструктивные требования

3.1 Лицевая часть противогаза гражданского  трех размеров (1, 2 и 3),  и состоит из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, материал маски резина (материал маски ПВХ не допускается), очкового узла со стеклами трапециевидной формы из силикатного стекла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника, прижимных шнуров для закрепления не запотевающих пленок.

3.2. Резьба горловины  ФПК противогаза гражданского изготовлена  в соответствии с ГОСТ 8762-75, калибр 40х4.

4. Требования по дате изготовления

4.1. Противогазы  гражданские  новые, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов.

4.2. Год выпуска противогазов гражданских - не ранее   2017  года.

5. Вид упаковки

5.1. Упаковка предприятия-изготовителя (ящики,  по 20 противогазов в каждом).

5.2. Каждое тарное место (ящик) содержит инструкцию по эксплуатации  противогаза гражданского .

5.3. Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ – 14192.

6. Гарантии

6.1 Гарантийный срок хранения противогаза гражданского  - не менее 13 лет  с даты приемки, за исключением незапотевающих  пленок  срок хранения которых составляет 7,5 лет.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» Юридический адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 79 ИНН 7452019465 КПП 745201001 ОГРН 1027403777642 ЛС 3147306006А в Комитете финансов г Челябинска БИК 047501001 Банк: Отделение Челябинск г Челябинск расчетный счет № 40701810400003000001 __________ / Власова И. В. |  |