| № | Наименование | Показатели | Минимальное значение | Максимальное значение | Неизменяемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотокаталити-ческий обеззараживатель- очиститель воздуха |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Назначение |  |  | очистка воздуха от бактериальных и вирусных загрязнителей в помещениях ЛПУ I-III категорий |
| 1.2 |  | Возможность работы в присутствии людей |  |  | Наличие |
| 1.3 |  | Возможность круглосуточной эксплуатации |  |  | Наличие |
| 1.4 |  | Способ очистки воздуха |  |  | Фотокалитический |
| 1.5 |  | Тип воздушного фильтра |  |  | Состоит из неорганических материалов (керамика, стекло, металл) с фотокатализатором. |
| 1.6 |  | Срок замены воздушного фильтра |  |  | не требует замены в течение всего срока службы аппарата |
| 1.7 |  | Рекомендуемый режим работы |  |  | Непрерывный |
| 1.8 |  | Необходимость специального технического обслуживания: |  |  | не требуется |
| 1.9 |  | Количество осевых вентиляторов | 2 |  |  |
| 1.10 |  | Срок службы вентиляторов ( наработка на отказ) | 30 000 часов |  |  |
| 1.10 |  | Защитная штора: |  |  | Наличие |
| 1.11 |  | Напряжение питания, В |  |  | 220 |
| 1.12 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт |  | 43 |  |
| 1.13 |  | Габаритные размеры, мм |  | 540*140*140 |  |
| 1.14 |  | Масса, кг |  | 2,6 |  |
| 1.15 |  | Производительность в ночном/дневном режиме, м3/ч | 45/87 |  |  |
| 1.16 |  | Диапазон излучения УФ (безозоновой) лампы Нм | 320 | 400 |  |
| 1.17 |  | Уровень шума в ночном/дневном режиме, Дб: |  | 24/34 |  |
| 1.18 |  | Рекомендуемый объем помещения, м3: | 87 |  |  |
| 1.19 |  | Степень очистки за один проход,%: -от молекулярных загрязнений: - от пыли размером более 4 мкм: - от бактерий и вирусов: | 47 (при С6-С10 не более 10мг/куб.м) 80% 99,9% |  |  |
| 1.20 |  | Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2-С8), мг/мин | не менее 3-4 |  |  |
| 1.21 |  | Возможность установки вертикально-горизонтального исполнения |  |  | наличие |